MEDİKAL BUZDOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz test kiti, serum, ilaç, aşı vb. maddelerin muhafaza edilmesi için kullanıma uygun olmalıdır.

- Cihaz ileri teknoloji entegre sensörler ile sıcaklık kontrol görüntüleme sistemine sahip olmalıdır ve gösterge 0.1 °C çözünürlükte olmalıdır.

- Cihaz mikroprosesör ısı kontrol sistemine sahip olmalıdır.

- Kolay gözlem için LED göstergeye sahip olmalıdır..

- Cihaz bileşenlerin ideal sıcaklığı olan +2~+8°C arasında çalışabilmeli, 0.1°C artışlarla gerçekleşmelidir ve sıcaklık dağılımı ±1.5 °C olmalıdır.

- Cihaz otomatik defrost sistemine sahip olmalıdır, karlanma ve buzlanma yapmamalıdır.

- Cihazın soğutma tipi fanlı sistem olmalıdır.

- Cihaz doğaya zarar vermeyen CFC ve HCFC içermeyen soğutma gazına sahip olmalıdır.

- Cihaz dik tip ve tek kapılı olmalıdır.

- Cihazın kapısı yavaş kapanma özelliğinde olmalıdır.

- Cihaz 406 litre kapasitesinde olmalıdır. Cihaz 4 adet raf kapasitesinde olmalıdır.

- Cihaz üç katmanlı cam kapıya sahip olmalıdır ve cam kapı elektrikli ısıtıcı ile donatılmış olmalıdır böylece camdaki buğulanma önlenmelidir.

- Cihazın kapısı ısıyı ve enerjiyi daha iyi korumak için tasarruf sağlayan çift contaya sahip olmalıdır.

- Cihazın iç ve dış materyali çelik üzerine toz boya olmalıdır.

- Cihaz yedek pile sahip olmalıdır böylece fişe takılı değilken 72 saat boyunca sesli ve görsel alarm sistemini çalıştırabilmeli ve sıcaklık göstergesini gösterebilmelidir.

- Cihazda yetkisiz kişi girişimini önleyebilmek için emniyet kilidi ve şifre olmalıdır.

- Cihaz kullanıcıyı sesli, görsel ve uzaktan alarm sistemi ile uyarabilmelidir.

- Cihaz alt/üst limit sıcaklıkları aşıldığında, sensör hatası, güç kesintisi, kapı aralık kaldığında, yedek pil düşük voltaj kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Cihazda  güç kesintisi alarmı, sensör hata alarmı, düşük batarya alarmı, açık kapı alarmı özelliklerine sahip olmalıdır.

- Cihaz kontrolör veya iki sensör arızalansa bile normal çalışma döngüsünde çalışmaya devam etmelidir.

- Cihazın iç aydınlatması LED aydınlatma ile sağlanmalıdır.

- Cihazın gürültü seviyesi 40 dB geçmemelidir.

- Cihaz 240 W gücünde olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 115 kg olmalıdır.

- Cihazda Standard olarak USB bağlantısı olmalıdır.

- Cihazın iç ölçüleri 685x425x1380 mm, dış ölçüleri 785x552x1880 mm olmalıdır.

- Cihaz 220-240V 50/60 Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

- Cihaz opsiyonel olarak test hole,  printer ve sıcaklık/veri kaydedici bağlantıları sağlayabilmelidir.

- Cihaz CE ve ISO sertifikalarına sahip olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.