ULTRASONIK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın banyo kapasitesi 5.7 litre olmalıdır.

- Cihaz ısıtmalı olmalıdır.

- Cihazın ısıtma kapasitesi 30-80°C arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın banyo ölçüleri 300X150X150 mm olmalıdır.

- Cihazın dış ölçüleri 325X 175X 305 mm olmalıdır.

- Cihazın tankı ve dışı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Cihazın 1-15 dakika zaman ayarı olmalıdır.

- Cihazın çalışma frekansı 35khz olacaktır.

- Cihazın net ağırlığı 6.1 kg olmalıdır.

- Cihazın ısıtma kapasitesi 280 W olmalıdır.

- Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihazla birlikte cihaza uygun kapak ve sepet verilmelidir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.