MEKANİK KARIŞTIRICI TEKNİKŞARTNAMESİ

- Cihaz laboratuar kullanımına uygun olmalıdır.

- Cihaz dijital geri besleme kontrollü  olmalıdır.

- Cihazın zaman, rpm ve güç bar grafik bilgilerini gösteren cihazdan bağımsız dijital LCD göstergeli kontrolör ünitesi bulunmalıdır.

- Cihazın hız aralığı 50 ~ 1000 rpm olmalıdır.

- Cihazın maksimum karıştırma kapasitesi 80 lt olmalıdır.

- Cihazın karıştırabileceği maksimum viskozite  150,000 mPas olmalıdır.

- Cihaz 130W input 120W output gücünde olmalıdır.

- Cihazın maksimum torku 500 Ncm olmalıdır.

- Cihazın shaft çapı 10 mm olmalıdır.

- Cihazın çalışabileceği sıcaklık 0-40°C, bağıl nem ise %80 olmalıdır.

- Cihazın motoru aşırı sıcaklığa ve aşırı yüklemeye karşı korumalı olmalıdır.

- Cihazda rpm ve zaman değerleri için  hafıza fonksiyonu olmalı , locking mode ile bu değerler  kilitlenebilmelidir.

- Cihaz 99 saat 59 dakika arasında zaman ayarı ve alarm fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır

- Cihazın ağırlığı 4 kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 155x230x110 mm olmalıdır.

- Cihaz AC 230 Volt 50/60 Hz ile çalışacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

# Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.